КМ

АВТОМАТ ИГРОВОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ

ОПИСАНИЕ

Тип автомата: кран-машина.

Производитель: частная фирма «Master Games».

Сайт:  http://amusement.com.ru/

Адрес: 
Крым Симферопольский р-н
с. Чистенькое
ул. Ореховая 13

По вопросам приобретения:
Email: alex@games.crimea.com
Моб.тел.: +7 978 751 03 01
Александр Валентинович

По техническим вопросам:
Email: vek@games.crimea.com
Моб.тел.: +7 978 792 90 41
Валерий Евгеньевич

СОДЕРЖАНИЕ

Конструкция кран-машины с захватом	3

Диаграмма настроек	3

Настройка силы захвата и тестирование его движений вверх-вниз	4

Автоматическое тестирование захвата	5

Кабели и разъёмы основной платы	6

Ошибки и их устранение	7

# Конструкция кран-машины с захватом

В данном игровом автомате объединены достижения электронной и машинной мысли. Это – одна из лучших моделей кран-машины, которая сможет доставить удовольствие и радость всем членам семьи.

В автомате используется микрокомпьютер (центральный процессор), управляющий движениями механического захвата влево-вправо и вверх-вниз. Клиент управляет движениями захвата, наводя его на тот объект, который хочет получить. После того, как захват сработал, он возвращается к выходу и автоматически выпускает приз, который достаётся клиенту.

Тщательно установите регулировочные резисторы VR1 и VR2 таким образом, чтобы в каждой игре клиентам казалось, что они выигрывают, но при этом приз бы выпадал в самый последний момент – это заставит клиентов рисковать ради получения приза, побудит их продолжить игру и потратить больше денег.

Чтобы добиться этой цели, мы приложили все усилия для создания совершенной системы, контролирующей захват. Наша система позволит Вам сохранить уже существующих и приобрести много новых клиентов.

# Диаграмма настроек

Настройки DIP switch

Кнопка «SW 4» («сброс») служит для перезагрузки программы и перенастройки всей цифровой информации. После установки переключателей SW 1, SW 2 и SW 3 обязательно нажмите SW 4, чтобы обеспечить корректный вход в программу.

Схема настроек DIP SW 1

| DIP SW 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монетоприёмник 1 (coin 1) | 1 монета = 1 игра | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 монеты = 1 игра | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 монеты = 1 игра | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 монета = 2 игры | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Монетоприёмник 2 (coin 2) | 1 монета = 1 игра |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 1 монета = 2 игры |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |
|  | 1 монета = 3 игры |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | 1 монета = 5 игр |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Дисплей | Двойной индикатор |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Одинарный индикатор |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Проверка работы счётчиков | Проверить положение «COIN 1» |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | * Проверить все счётчики |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Музыка в режиме привлечения | Включена |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Отключена |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Ручная проверка | Обычный |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Проверка |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Максимальный кредит двойного индикатора равен 99. Максимальный кредит одинарного индикатора равен 9.

* Проверить все счётчики – посмотреть показания «COIN 1» («монетоприёмник 1»), «COIN 2» («монетоприёмник 2») и «OUTPUT» («выход»).

# Настройка силы захвата и тестирование его движений вверх-вниз

- Произведите проверку до начала работы.

- Установите переключатель №8 DIP SW 1 в положение «включен» («ON») и включите автомат. Учтите, что в этот момент на экране появится отрицательная величина («-»).

- Перемещая захват вверх-вниз с помощью джойстика, протестируйте работу мотора и/или осуществите его настройку.

- Перемещая джойстик влево-вправо, настройте силу захвата.

- Регулировочный резистор VR 1 контролирует настройку силы захвата в момент подъёма крана («Н»).

- Регулировочный резистор VR 2 контролирует силу захвата в момент горизонтального движения («L»).

- Поскольку для осуществления данной настройки необходим опыт, рекомендуется протестировать ее после того, как будет полностью завершена настройка автомата.

  - После тестирования и/или настройки установите переключатель №8 DIP SW 1 в положение «выключен» («OFF») и нажмите кнопку SW 4. После этого можно начинать игру.

    - Настройка сложности выигрыша – на 7 контакте DIP SW 2. Её можно разделить на два вида – обычная и усложнённая. Её регулировку следует производить вместе с настройкой напряжения регулировочных резисторов VR 1 и VR 2.

    - Регулировочный резистор «VR 2» на главной плате – управляет скоростью движения захвата вниз. Он также может снизить негативный эффект, возникающий при сотрясении опускающегося захвата.

Схема настроек DIP SW 2

| DIP SW 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крепкий захват / количество игр (изменяет соотношение полученных игроком дополнительных сильных захватов к количеству игр) | 1 / 54 раз | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 1 / 50 раз | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
|  | 1 / 46 раз | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | 1 / 42 раз | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 1 / 38 раз | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 1 / 34 раз | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
|  | 1 / 30 раз | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | 1 / 26 раз | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 1 / 22 раз | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 1 / 18 раз | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
|  | 1 / 15 раз | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | 1 / 12 раз | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 1 / 9 раз | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 1 / 7 раз | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
|  | 1 / 5 раза | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | 1 / 3 раза | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Резервный |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Вероятность выигрыша | Фиксированная |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Случайная |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Степень сложности | Обычная |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Повышенная |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Автоматический режим | Обычная игра |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Автоматическое тестирование |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

# Автоматическое тестирование захвата

Захват начинает движение из начального положения в положение ВПРАВО. Это занимает около 5 секунд (на дисплее отображается знак «R»).  Затем захват передвигается из положения ВПРАВО в положение ВПЕРЁД (с помощью SW; на дисплее отображается знак «F»). Из положения ВПЕРЁД кран двигается в положение ВЛЕВО (с помощью SW; на дисплее отображается знак «L»), а затем в положение НАЗАД (это исходное положение; на дисплее отображается знак «В»). После возвращения в исходное положение захват передвинется в центр. Это займёт около 1,5 секунд. Затем захват опустится за объектом (с помощью SW; на дисплее отображается знак «D») и, схватив его (не важно, удачно или нет), поднимется вверх (с помощью SW; на дисплее отображается знак «U»). Наконец, захват  вернётся в первоначальное положение и выпустит объект или откроет пустую клешню (если удержать объект не удалось). Это – последняя операция (с помощью SW; на дисплее отображается знак «П»).

Схема настроек DIP SW 3

| DIP SW 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время игры | 30 секунд | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 секунд | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 секунд | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 секунд | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Время опускания захвата | 8 секунд |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 6 секунд |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |
|  | 4 секунды |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | нет |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Время задержки крана | обычное |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | 0,2 секунды |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |
|  | 0,4 секунды |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
|  | 0,6 секунд |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| Принцип работы | джойстик |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | кнопки |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Положение опущенного захвата | спереди |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | сзади |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

- Время опускания захвата устанавливается автоматически. Если данная функция включена, захват опускается за объектом, после чего автоматически поднимается в установленный срок вне зависимости от того, удалось схватить объект или нет.

- Режим джойстика.

С помощью джойстика можно контролировать движения захвата вперёд, назад, влево, вправо. Нажатие на кнопку приводит к немедленной остановке захвата. После этого клешня начнёт движение вниз. Повторное нажатие на кнопку вызывает закрытие клешни.

# Кабели и разъёмы основной платы

| J 1 | Сила захвата, вольтметр, VR 1, VR 2, звуковой VR |
| --- | --- |
| 1 | + 5 V |
| 2 | VR 1 signal |
| 3 | VR 2 signal |
| 4 | Volume out |
| 5 | Volume in |
| 6 | GND |
| 7 | Voltmeter “+” |
| 8 | Voltmeter “-” |

| J 2 | Разъём питания |
| --- | --- |
| 1 | GND |
| 2 | + 5 V input |
| 3 | + 24 V input |
| 4 | Motor power “+” |
| 5 | Motor power “-” |
| 6 | + 12 V input |
| 7 | + 48 V input |
| 8 | GND |

| J 4 | Монетоприёмник, разъём сигнала встряски |
| --- | --- |
| 1 | + 12 V |
| 2 | + 12 V |
| 3 | Coin 1 |
| 4 | Coin 2 |
| 5 | GND |
| 6 | GND |
| 7 | GND |
| 8 | Move signal |

| J 3 | Разъём типа «D» (к захвату) |
| --- | --- |
| 1 | Front / back motor + |
| 2 | Left / right motor - |
| 3 | Up / down motor - |
| 4 | Claw - coil |
| 5 | Stop - front SW N. O. |
| 6 | Stop - back SW N. O. |
| 7 |  |
| 8 | Stop - left SW N. O. |
| 9 | Stop - up SW N. С. |
| 10 | Stop – down SW N. O. |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 | Front / back motor “-” |
| 15 | Left / right motor “+” |
| 16 | Up / down motor “+” |
| 17 | Claw – coil |
| 18 | Stop - front SW common |
| 19 | Stop - back SW common |
| 20 | Stop - left SW common |
| 21 | Stop - down SW common |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |

| J 5 | Разъём контроллера направления |
| --- | --- |
| 1 | GND |
| 2 | Joystick front |
| 3 | Joystick back |
| 4 | Joystick right |
| 5 | Joystick left |
| 6 | Button 1 |
| 7 | Button 2 |
| 8 | Button 1 lamp |
| 9 | Button 2 lamp |
| 10 | + 12 V |

| J 6 | Разъём дисплея |
| --- | --- |
| 1 | + 5 V | 7ми-сегментный дисплей |
| 2 | DА |  |
| 3 | DB |  |
| 4 | DC |  |
| 5 | DD |  |
| 6 | DE |  |
| 7 | DF |  |
| 8 | DG |  |
| 9 | + 12 V |  |
| 10 | D01 | Выбор положения |
| 11 | D02 |  |
| 12 | D03 |  |
| 13 | D04 |  |
| J 10 | Разъём динамиков |
| 1 | SP |
| 2 | GND |
| J 11 | Резервный |

| J 7 | Разъём счётчика |
| --- | --- |
| 1 | + 12 V |
| 2 | Coin 1 counter |
| 3 | Coin 2 counter |
| 4 | Sensor output counter |
| 5 | Reserve |
| 6 | GND |
| J 8 | Разъём датчика |
| 1 | GND |
| 2 | Output sensor |
| 3 | + 12 V |
| J 9 | Резервный |

# Ошибки и их устранение

При возникновении ошибки включается звуковой сигнал, который будет продолжаться до тех пор, пока ошибка не будет исправлена. При отключении автомата от сети звуковой сигнал прекратится автоматически.

| Код ошибки | Местоположение ошибки | Вероятная причина |
| --- | --- | --- |
| Е 0 | N / C | Резервная |
| Е 1 | Exit Sensor | Датчик выдачи призов закрыт неизвестным объектом или вышел из строя |
| Е 2 | N / C | Резервная |
| Е 3 | Stop F SW | Проверьте концевой выключатель при движении крана «вперёд» («F») |
| Е 4 | Stop B SW | Проверьте концевой выключатель при движении крана «назад» («В») |
| Е 5 | Stop L SW | Проверьте концевой выключатель при движении крана «влево» («L») |
| Е 6 | N / C | Резервная |
| Е 7 | Stop U SW | Проверьте концевой выключатель при движении захвата «вверх» («U») |
| Е 8 | Stop D SW | Проверьте концевой выключатель при движении захвата «вниз» («D») |
| Е 9 | N / C | Резервная |
| С 1 | Counter 1 | Возможно, произошёл обрыв проводов счётчика монет 1 или он вышел из строя |
| С 2 | Counter 2 | Возможно, произошёл обрыв проводов счётчика монет 2 или он вышел из строя |
| С 3 | Counter 3 | Возможно, произошёл обрыв проводов счётчика монет 3 или он вышел из строя |
| 11 | Coin Shut 1 | В процессе игры вышел из строя монетоприёмник 1 |
| 22 | Coin Shut 2 | В процессе игры вышел из строя монетоприёмник 2 |
| 55 | Exit Sensor | В процессе игры датчик выдачи призов закрыт неизвестным объектом |
| 88 | Сотрясение автомата | В процессе игры автомат сотрясался. Подаётся звуковой сигнал продолжительностью 15 секунд, после чего игра продолжается |
| ЕЕ | Ошибка захвата | Установите переключатель № 8 DIP SW 2 в положение «включён» («on»), затем включите автомат в сеть и протестируйте кран |